JYB/GDZL—Z-A 光电检测
纵 向 撕 裂 保 护 装 置

使

用

说

明

书

无锡广通英格电子有限公司

无 锡 市 广 通 电 子 仪 器 厂

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

JYB/GDZL——A/光电检测纵向撕裂保护装置

一、概况：

JYB/GDZL光电检测纵向撕裂保护装置，适用于各种规格型号胶带机胶带的纵向撕裂保护。

胶带的纵向撕裂是属于恶性事故，此事故的发生给国家财产带来严重损失，为满足广大用户对胶带撕裂保护装置的迫切需要，我厂参照国外技术资料，研制生产了光电检测纵向撕裂保护装置。

二、外形及型号含义

三、主要技术指标：

| 参数 规格型号 | 控制箱 电 源 | 检测方法 | 触点 容量 | 复位 方式 | 倾 角 | 使用环境 温 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDZL—A | 220V 50Hz 30W | 红外光源 | 5A | 手动 | 10 ~ 45° 可 调 | -20 ~ +50℃ |

四、工作原理及结构特征：

JYB/GDZL－A系光电控制纵向撕裂保护装置由两部分组成：即光电检测器和控制线路组成。

光电检测器是纵向撕裂的检测核心，采用先进的红外线技术做检测。当胶带输送机胶带被物料穿透后，随皮带运行而挤压检测胶管检测器时，检测器内输出灵敏可靠的胶带撕裂信号。

控制电路部分，采用进口电路及继电器控制，并设有自锁系统，控制箱面板还设有警告指示灯，当胶带运输机胶带发生撕裂时，该控制电路接收检测器检出的控制信号，通过控制电路发出警告，自动停机及输出信号开关量。

同时面板还设有自校按扭，当按下字校按扭时，相当于模拟现场的纵向撕裂，将实现上述纵向撕裂保护功能。

特点：

1、该保护装置采用大功率红外光源做检测手段，并能根据各种不同规格的胶带运输机自行调整倾角度，其通用性强，适用各种不同规格的胶带机的纵向撕裂保护。

2、安装时，对胶带机架无须加工，故安装方便。

3、该保护装置配有倾角调整螺栓，用户可根据胶带倾角自行调整。

4、面板设有自校按钮，便于自检。

5、检测器外壳采用铸件结构，控制箱采用钢结构，防水接口。光源检测采用硅胶管密封，尘土和物料附着不影响灵敏度。

6、一台控制箱可与二套检测器配套使用。

五、安装与接线

无锡广通电子生产的GDZL系列光电检测纵向撕裂保护装置是由控制箱和检测器两部分组成（两个系列产品组成形式相同）。

控制箱适用于户外，就近安装，安装尺寸如图1。

红外光源检测器：

一种是B-型检测器，安装在胶带下面，是由一个水平检测器和两个倾角检测器组合而成，简称B型检测器。

检测器按下列安装要求进行装配。

（一）B型检测器安装：

1、参照B型检测器安装示意图2进行装配，按B型检测器托架图3，B型检测器支架图4，用户自行加工一个托架，两个支架。

2、将托架在胶带机支架两端的槽钢上焊牢（也可用M12×L的螺栓联接，L为用户自定）安装两个支架，再把B型检测器按图2装上。

3、调整支架上的调整螺栓，使检测器与胶带倾角及托辊间的距离保证尺寸（一般离胶带10mm）并把检测器胶管拉紧。

此种检测器安装在胶带下边，主要用于检测物料或其他铁棒之类穿透胶带造成胶带撕裂，一旦有物料穿透胶带，即可发出警告，停机信号保护胶带。

（三）接线

1、B、型检测器可用一个电控箱来完成电路控制，一个电控箱可配B型检测器1-2个，电控箱预留接口，电控箱接线方式见图：

若需多控制检测器，可根据需要定制电控箱    （有常开、常闭各三组供选择）

2、B型检测器和倾角检测器接线方式见图：

3、本机接线均用金属软管接口联接，定位互换，屏蔽性能好，外接电源线，接入本机配套插头。

六、注意事项

本装置线路可靠，工作稳定，动作灵敏。为预防外接联线切断等意外事故，须经常检查，本装置有自校按忸，按下按忸或胶带机非工作状态下，用于挤压检测器胶管。控制器应有控制信号输出。

无锡广通英格电子有限公司

无锡市广通电子仪器厂

2007．10版