JYB/GA激光扫描防撕裂装置

JYB/GA-140激光扫描防撕裂装置，防撕裂装置扫描系统采用工业级成像系统，对输送机皮带连续扫描，可靠性高寿命长，5mm厚不锈钢外壳和防污防弹玻璃镜片保护设备。激光装置对皮带底面横向全断面连续进行扫描，智能识别皮带撕裂或穿孔损坏大于15mm破损，检测到破损防撕裂装置0.5s内输出开关量信号和通过RS-485；TCP/IP传输给中控系统，联锁开关立即切断输送机电源，图像扫描仪可记录；传输撕裂部位图片。

电气参数：

| 输出触点： | 2常开2常闭 | 触点容量： | AC／220V／5A |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源： | AC／220V | 功率： | 120w |
| 使用环境： | 一40℃－＋60℃ | 防护等级： | IP65 |
| 通讯接口： | RS-485；TCP/IP |
| 通讯距离： | 双绞线1.2公里 |

选型说明：

| JYB/GA-140 | 适用于带宽 B=650；800；1000；1200；1400 |
| --- | --- |
| JYB/GA-220 | 适用于带宽 B=1600；1800；2000；2200 |