苏锡广通

JYB/RDC-A-J红外（接近开关）打滑

检 测 带 速 显 示 装 置

使

用

说

明

书

无锡市库搏乐机械科技有限公司

网址：WWW.GTDZ.CN   邮箱：Sales@gtdz.cn

厂址：江苏无锡东亭  电话：0510-88265582  邮编：214101

JYB/RDC-A红外线（接近开关）打滑检测带速显示装置

- 概述：

本装置由检测部份和CPU中央处理电控部份组成，对胶带运输的各种不同带速进行检测、显示，对胶带发生打滑时给予警告和报警级别的控制与保护。它具有反应速度快、误差小、调整灵活、使用方便、保护性能优良的特点，是新一代的智能型保护装置。

- 功能说明：

- 功能：

为了适应各种情况，本装置可以用户设置使用参数，如：报警带速延时，时间等。

- 显示区域，是四位数码显示，亮度高，寿命长。

- 指示区域，是LED发光二级管（高亮度），其中设置为绿色，巡显为绿色，警告为黄色，报警为红色。

（3）输入区域，是四个输入键，有设置键加一键右移/消音一键，运行键。

（4）运行：

设备通电后，显示延时时间，随时间增长，延时时间减小，面板的延时时间为零时，设备开始检测带速，监控显示胶带带速，当带速下降到警告带速时，发出警告声音（救护车音响），按消音键可消除音响，消音指示灯亮，当带速下降到报警带速时，发出报警声音（消防车音响），并输出控制信号。如停机等控制，按消音键，可以消除音响，消音指示灯亮，在报警状态下，可以用电源开关使机器复位。

（5）设置：

1、开启电源按设置键两下进入设定状态。

2、<开机延时时间>设定，在设定状态数码管显示

＜1＞＜0＞＜0＞＜0＞＜0＞   按一下“设置”键，四位数码的千位开始闪烁，按“加一键”能从0—9变化，按一下“右移/消音键”，四位数码的百位开始闪烁，按“加一键”0—9变化，再按一下“右移/消音键”，四位数码的十位闪烁，按“加一键”0—9变化，再按一下“右移/消音键”，四位数码的个位闪烁，按“加一键”0—9变化。设定范围0—9999秒。

3、<警告胶带速度>设定：（设定延时时间后按一下设置键，数码显示。）

＜2＞＜0＞＜0＞＜0＞＜0＞   设定过程与第2步同，

设定范围0—99.99米/秒

4、<报警胶带速度>设定：（设定好警告速度后按一下设置键，数码显示。）

＜3＞＜0＞＜0＞＜0＞＜0＞   设定过程与第2步同，

设定范围0—99.99米/秒

5、《仅适用于接近开关检测形式》从动辊筒<直径>设定:设定好报警带速后按一下设置键，数码显示

＜4＞＜0＞＜0＞＜0＞＜0＞    设定过程与第2步同，

设定范围0—99.99/mm

6、上述数据设置好后，按一下运行键，进入运行状态。

注：如带速底于1.25米/秒，接近开关检测形式可能出现速度显示不稳定，可在从动辊筒上增加2个取样铁片，从动辊筒直径设置减小1倍，进行调整。

7、输出：本装置打滑信号输出，采用继电器节点输出。警告：一组常开，一组常闭；报警：一组常开，一组常闭。采用继电器节点输出，可靠性好，触点使用寿命长，利于程控接口。

三、主要接术指标：

| 产 品 型 号 | JYB/RDC-A-J系列 |
| --- | --- |
| 适应检测的带速 | 0.3~6.4m/s |
| 触点容量（干节点） | AC220V 5A |
| 供电电压 | AC220V 50Hz |
| 带速显示范围 | 0.3~6.5m/s |
| 使用环境温度 | -20℃~～ +70℃ |
| 继电器工作寿命 | 10万次 |
| 要求检测的带速打滑率 | 25% |
| 保护投入延时时间 | 0—25s |
| 传感器滚筒与胶带线速度误差 | 0.1m/s |

四、接线说明

将输入电源电缆接入电控箱内端排1、2，电源供电52Hz~220V，（与皮带

机联锁，即皮带机启，本装置供电，皮带机停，本装置失电）。速度传感器输出通过电缆，由YD20J4TP与电控箱YD20K42连接，端排上，3—8为警告信号输出，9—14为报警信号输出。

五.光电触轮式检测形式安装说明：

- 传感器可放在下胶带任何部位，电控箱与传感器就近安装。

2、安装传感器，应保证其触轮轴线与胶带平行，且转动方向与胶带运行方向一致，传感器支架轴线与胶带平面垂直。

3、RDC系列红外线打滑检测带速显示装置安装尺寸示意图

光电触轮式检测形式：

接近开关式检测形式（及安装）：

1．接近开关传感器装在被动辊筒旁边，二个检测金属片安装在从动辊筒侧面，电控箱在传感器就近安装。

2．金属检测片距离接近开关传感器5—10mm，支架安装牢固，线缆捆扎可靠，控制箱安装在干燥、无振动的位置。

无锡市库搏乐机械科技有限公司