地址编码“拉绳开关”“跑偏开关”

安装说明

一：系统图

ID地址模块编码：

一：编码方法

●地址编码：编码开关按“7654321”顺序排列设置二进制地址 例:要设置本DI模块的地址为14；对应的位二进制数为：0001110，编码开关对应顺序 是2，3，4位拨到“ON”，1，5，6，7位不动。

二：DI模块规格及参数

●工作电压：DC 9～24V    ●输入：1路开关量

●协议：modbus RTU mode  ●格式：N 8 1       ●波特率：9600 bps

三、指示灯说明

●电源指示灯：当输入电源电压DC9～24.8V之内POWER灯常亮，当超出DC9-24.8V时闪烁

●通讯灯RX闪烁时表示接收数据 ●通讯灯TX闪烁时表示发送数据.

四：编码表：

无锡市恒源电讯电器有限公司

2018.10