Y型防溢裙板

防溢裙板主要用于输送机导料槽密封，防止落料口物料散落到皮带外面，有效减低物料损耗，减少现场粉尘污染，保护环境。

安装时先根据导料槽和防溢裙板尺寸，标出安装高度位置，然后按下图示意，把C型座焊接在导料槽外壁上，确认尺寸后即可安装夹持器；铝合金角钢；防溢裙板，使防溢裙板与皮带贴合（可留5mm左右间隙），调节夹持器手柄螺丝到合适位置，压下手柄，检查裙板固定强度。

安装图：

防溢裙板规格端面示意图：

长度安用户指定尺寸生产

无锡市库搏乐机械科技有限公司